TOSHIBA ESTIA Luft Wasser Außeneinheit

###### HWS-1402H-E

Die Außeneinheit der neuen TOSHIBA ESTIA Luft Wasser Wärmepumpensysteme stammt aus der energieeffizienten und sehr zuverlässigen TOSHIBA Super Digital Inverter Baureihe, welche entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen einer Luft Luft Wärmepumpe gerecht zu werden. Ganz nach dem Prinzip der Luft Luft Wärmepumpen wird die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft kostenlos genutzt und über den Kältekreislauf an die Inneneinheit (Hydroeinheit) weitergeleitet.

Neben der sehr hohen Energieeffizienz der TOSHIBA Super Digital Inverter Außeneinheiten, besticht die Baureihe der Serie -4 mit besonders leise laufenden drehzahlgesteuerten und vibrationsfreien Doppelrollkolben Verdichtern. Die Steuerung erfolgt über die TOSHIBA Vektor IPDU Invertersteuerung. Diese regelt die Frequenz und Spannungshöhe, um den Verdichter immer im effizientesten Drehzahlbereich zu betreiben.

Damit die Montage der Außeneinheit individuell an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden kann, darf die Kältemittelleitungsverbindung zwischen der Außeneinheit und der Inneneinheit (Hydroeinheit) bis zu 30 m betragen kann. Die Außentemperatur Einsatzgrenzen (lt. Werk) liegen im Heizbetrieb bei -20°C bis 25°C und im Kühlbetrieb bei 10 °C bis 43°C. Für die Erzeugung von Brauchwasser (Warmwasser) liegen diese bei einer Außentemperatur von -20°C bis 43°C.

TECHNISCHE DATEN

| Kühlleistung | 11,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 4,08 | kW |
| EER | 2,69 |  |
| Heizleistung | 14,0 | kW |
| Leistungsaufnahme | 3,15 | kW |
| COP | 4,45 |  |
| max. Betriebsstrom | 22,8 | A |
| Ausführung | Super Digital Inverter |  |
| Funktionen | Heizung und Kühlung |  |
| Stromversorgung | 220-240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Kältemittel | R410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Bördel) | 9,52 / 15,88 | mm |
| Abmessungen Hoch / Breit / Tief | 1340 / 900 / 320 | mm |
| Fabrikat: | TOSHIBA |
| Typ: | HWS-1402H-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |
| Bezugsquelle: | BKL Air Conditioner GmbH | Tel:02154/922150 |
| e-mail: info@toshiba-estia.net Internet : www.toshiba-estia.net |

Daten gelten für Kombination mit der Inneneinheit HWS-1402XWH / Wasserdurchfluss 40,1 l/min heizen

Messbedingungen für Toshiba Luft-Wasser-Wärmepumpen Heizen: Außentemperatur 7°C TK, 6°C FK, 35°C Vorlauftemperatur, DT = 5°C Kühlen: Außentemperatur 35°C TK, 18°C Vorlauftemperatur, DT = 5°C Kältemittelleitungen: 7,5 m Länge bzw. kein Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät Schalldruckpegel: gemessen in 1 m Abstand zum Außengerät

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.